## Slide 1: TB Cableado
Cables de sacrificio CCU SoC: Panel-CCU

## Slide 2
Consideraciones generales de montaje
Longitud del cable
La longitud indicada en la tabla es la efectiva, distancia interna entre conectores, sin considerar la longitud utilizada en la conexión del conector (ej: longitud de cable que junto el faston entra en el conector).
Se proporciona un rollo del cable correspondiente (plano, de varios conductores o individual). Cortar de ese rollo la longitud necesaria para formar un cable con conectores de la longitud indicada.
Utilizar los restos de cable suministrados antes que los rollos nuevos si se puede.
Posición relativa entre conectores
Para los conectores db de cable plano existen dos sentidos por los cuales se puede insertar el cable y conectar el mismo pin. En las diapositivas se indica la posición del conector que se ve desde arriba, ya sea la cara delantera o la trasera, definidas de la siguiente manera:
La conexión se ha de realizar por el sentido más corto después de disponer la posición de los conectores
En todos los cables con conectores db no montar los tornillos y tuercas adjuntos.
Cara delantera del conector
Cara trasera del conector

## Slide 3
Consideraciones generales de montaje
Terminación de cables
La conexión de cualquiera de los cables a un conector con terminación de tornillos ha de incorporar un fastón cilindrico en el extremo. Elegir el faston adecuado según el cable. Evitar soldaduras. Se proporcionan 3 modelos de faston cilíndricos, según el calibre del cable donde se inserta:
  Faston cilíndrico para AWG 26: https://es.rs-online.com/web/p/products/1787282/
  Faston cilíndrico para AWG 18: https://es.rs-online.com/web/p/products/1225201/
  Faston cilíndrico para AWG14: https://es.rs-online.com/web/p/products/8046714/
Ciertos conectores tienen terminación de conexión rápida (faston macho). Se ha de incorporar faston hembra del en el extremo para la conexión del calibre correspondiente al cable:
  Faston hembra para AWG 18: https://www.digikey.es/product-detail/es/te-connectivity-amp-connectors/42068/A24745CT-ND/456662
  Faston hembra para AWG14 : https://www.digikey.es/product-detail/es/te-connectivity-amp-connectors/62852-1/A27760CT-ND/456848

## Slide 4
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-09-1-004S/LMM09H-ND/6176011
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-09-1-004S/LMM09H-ND/6176011
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-09-100/3M157987-25-ND/9479159
Cable plano
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales que tienen el mismo número en ambos conectores.
Cable DB9 – Chopper/Crowbar y RS485_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
DB9, macho, aéreo | DB9, macho, aéreo | Plano, 9 conductores, AWG 26, paso 1.27 mm | 20 | 5
Diagrama de conexión
Cara delantera del conector
Cara delantera del conector
Imagen del cable resultado

## Slide 5
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-25-1-004S/LMM25H-ND/6176017
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-25-1-004S/LMM25H-ND/6176017
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-25-100/3M157947-25-ND/9478961
Cable plano
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales que tienen el mismo número en ambos conectores.
Cable DB25 - Skiip SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
DB25, macho, aéreo | DB25, macho, aéreo | Plano, 25 conductores, AWG 26, paso 1.27 mm | 20 | 9
Diagrama de conexión
Cara delantera del conector
Cara delantera del conector
Imagen del cable resultado

## Slide 6
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1754601/277-1008-ND/260376
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-09-1-004S/LMM09H-ND/6176011
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-09-100/3M157987-25-ND/9479159
Cable plano
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales según el diagrama de conexión.
Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 26 en la unión al conector A.
Cable DB9 - X10_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 10 terminales, paso 5 mm | DB9, macho, aéreo | Plano, 9 conductores, AWG 26, paso 1.27 mm | 20 | 1
2
3
1
5
6
4
Diagrama de conexión
Pin no utilizado
7
9
10
8
Cara trasera del conector

## Slide 7
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/weidm-ller/1615700000/281-1058-ND/263663
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-09-1-004S/LMM09H-ND/6176011
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-09-100/3M157987-25-ND/9479159
Cable plano
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales según el diagrama de conexión.
Quitar los cables de los pines no utilizados.
Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 26 en la unión al conector A.
Cable DB9 - X109_SOC y X8B_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 8 terminales, paso 3,5 mm | DB9, macho, aéreo | Plano, 9 conductores, AWG 26, paso 1.27 mm | 20 | 2
2
3
1
5
6
4
Diagrama de conexión
Pin no utilizado
7
8
Cara trasera del conector

## Slide 8
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.com/product-detail/en/weidm-ller/1620300000/1620300000-ND/488799
https://www.onlinecomponents.com/weidmuller/1620300000-12755157.html
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-25-1-004S/LMM25H-ND/6176017
Conector C:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1757019/277-1011-ND/260379
Cable plano AWG 26:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-25-100/3M157947-25-ND/9478961
Cable corriente 2 A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/tensility-international-corp/30-00395/T1293-5-ND/5270273
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales según el diagrama de conexión.
Quitar los cables de los pines no utilizados.
Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 26 en la unión del cable plano al conector A. Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 18 en ambos extremos del cable de corriente 2 A.
Cable DB25 - X9_SOC
Conector A | Conector B | Conector C | Cables | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 18 terminales, paso 3.5 mm | DB25, macho, aéreo | Conector enchufable 2 terminales, paso 5.08 mm | - Plano, 25 conductores, AWG 26, paso 1.27 mm -Cable multifilar para 2 A, AWG 18, 2 conductores | 20 (misma para los dos cables) | 1
Diagrama de conexión
Cable plano
Conector C
Pines no utilizados
Cables corriente 2 A
Conector C
1*
2*
*Numeración del conector C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Cara trasera del conector
Cable corriente 2 A

## Slide 9
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.omnical.co/products/weidmuller/1620360000/293620727?locale=eu
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-25-1-004S/LMM25H-ND/6176017
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-25-100/3M157947-25-ND/9478961
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales según el diagrama de conexión.
Quitar los cables de los pines no utilizados.
Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 26 en la unión al conector A.
Cable DB25 - X8A_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 24 terminales, paso 3.5 mm | DB25, macho, aéreo | Plano, 25 conductores, AWG 26, paso 1.27 mm | 20 | 1
Diagrama de conexión
Cable plano
Pin no utilizado
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20
19
22
21
24
23
Cara trasera del conector

## Slide 10
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/weidm-ller/1278010000/281-7114-ND/4010303
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-37-1-004S/LMM37H-ND/6176023
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-37-100/3M157897-5-ND/9478717
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales según el diagrama de conexión.
Quitar los cables de los pines no utilizados.
Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 26 en la unión al conector A.
Cable DB37 - X6_SOC y X107_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 32 terminales, 2 filas de 16 posiciones, paso 3.5 mm | DB37, macho, aéreo | Plano, 37 conductores, AWG 26, paso 1.27 mm | 20 | 2
Diagrama de conexión
Cable plano
Pines no utilizados
Cara trasera del conector
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Slide 11
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1754449/277-1000-ND/260368
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1757019/277-1011-ND/260379
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/tensility-international-corp/30-00395/T1293-5-ND/5270273
Consideraciones de montaje
Unir con el cable de 2 conductores los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables.
En ambos extremos incluir terminales faston cilíndricos para cable AWG 18.
Cable Conector Potencia - X28_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 2 terminales, paso 5 mm | Conector enchufable 2 terminales, paso 5.08 mm | Cable multifilar para 2 A, AWG 18, 2 conductores | 20 | 1
Diagrama de conexión
1
2
1
2
Cable corriente 2 A

## Slide 12
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://es.rs-online.com/web/p/bloques-terminales-sin-fusible/0171663/
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1757019/277-1011-ND/260379
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/tensility-international-corp/30-00395/T1293-5-ND/5270273
Consideraciones de montaje
Unir con el cable de 2 conductores los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables.
En ambos extremos incluir terminales faston cilíndricos para cable AWG 18
Cable Conector Potencia - X105_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 3 terminales, paso 3.5 mm | Conector enchufable 2 terminales, paso 5.08 mm | Cable multifilar para 2 A, AWG 18, 2 conductores | 20 | 1
Diagrama de conexión
Cable corriente 2 A
Pin no utilizado
1
2
1
2
3

## Slide 13
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://es.rs-online.com/web/p/bloques-terminales-sin-fusible/0171663/
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1757019/277-1011-ND/260379
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/76812.R8.01/C76812B-50-ND/5452557/?itemSeq=321193382
Consideraciones de montaje
Unir con cables individuales los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables
En ambos extremos incluir terminales faston cilíndricos para cable AWG 14
Cable Conector Potencia - X1A_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 3 terminales, paso 3.5 mm | Conector enchufable 2 terminales, paso 5.08 mm | Cable multifilar para 10 A, AWG 14 | 20 | 1
Diagrama de conexión
Cable corriente 10 A
Pin no utilizado
1
2
1
2
3

## Slide 14
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://es.rs-online.com/web/p/bloques-terminales-para-pcb/1767721/
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1757019/277-1011-ND/260379
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/76812.R8.01/C76812B-50-ND/5452557/?itemSeq=321193382
Consideraciones de montaje
Unir con cables individuales los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables
En ambos extremos incluir terminales faston cilíndricos para cable AWG 14
Cable Conector Potencia - X1B_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 3 terminales, paso 7.62 mm | Conector enchufable 2 terminales, paso 5.08 mm | Cable multifilar para 10 A, AWG 14 | 20 | 1
Diagrama de conexión
Cable corriente 10 A
Pin no utilizado
1
2
1
2
3

## Slide 15
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.com/product-detail/en/weidm-ller/1610180000/281-1057-ND/263662
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1803617/277-1165-ND/260533
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/8132-06-100/3M156579-10-ND/7809900
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales según el diagrama de conexión.
En ambos extremos incluir terminales faston cilíndricos para cable AWG 18
Cable Conector Potencia - X3_SOC y X4_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 6 terminales, paso 3.5 mm | Conector enchufable 6 terminales, paso 3.81 mm | Plano, AWG 18, 6 conductores, paso 3.96 mm | 20 | 2
Diagrama de conexión
Cable plano
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6

## Slide 16
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1766932/277-6575-ND/2515014
Conector B:
https://www.digikey.com/product-detail/en/phoenix-contact/1828294/277-8840-ND/3605752
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/general-cable-carol-brand/C1321.21.01/C1321B-50-ND/5126285
Consideraciones de montaje
Unir con cables individuales los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables.
En ambos extremos incluir terminales faston cilíndricos para cable AWG 14
Cable Conector Potencia - X2A_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 7 terminales, paso 7.5 mm | Conector enchufable 7 terminales, paso 7.62 mm | Cable multifilar AWG 18, 1 conductor | 20 | 1
Diagrama de conexión
Cable HV
Pines no utilizados
1
2
3
4
5
6
7
7
6
5
4
3
2
1

## Slide 17
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1737796&library=eses&tab=1
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1827583/277-6460-ND/2528694
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/general-cable-carol-brand/C1321.21.01/C1321B-50-ND/5126285
Consideraciones de montaje
Unir con cables individuales los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables.
En ambos extremos incluir terminales faston cilíndricos para cable AWG 14
Cable Conector Potencia - X2B_SOC
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Conector enchufable 11 terminales, paso 7.5 mm | Conector enchufable 12 terminales, paso 7.62 mm | Cable multifilar AWG 18, 1 conductor | 20 | 1
Diagrama de conexión
Cable HV
Pines no utilizados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11