## Slide 1: TB Cableado 4
Cables Motherboard-Panel CCU ETH

## Slide 2
Consideraciones generales de montaje
Longitud del cable
La longitud indicada en la tabla es la efectiva, distancia interna entre conectores, sin considerar la longitud utilizada en la conexión del conector (ej: longitud de cable que junto el faston entra en el conector).
Se proporciona un rollo del cable correspondiente (plano, de varios conductores o individual). Cortar de ese rollo la longitud necesaria para formar un cable con conectores de la longitud indicada.
Utilizar los restos de cable suministrados antes que los rollos nuevos si se puede.
Posición relativa entre conectores
Para los conectores db de cable plano existen dos sentidos por los cuales se puede insertar el cable y conectar el mismo pin. En las diapositivas se indica la posición del conector que se ve desde arriba, ya sea la cara delantera o la trasera, definidas de la siguiente manera:
La conexión se ha de realizar por el sentido más corto después de disponer la posición de los conectores
En todos los cables con conectores db no montar los tornillos y tuercas adjuntos.
Cara delantera del conector
Cara trasera del conector

## Slide 3
Consideraciones generales de montaje
Terminación de cables
La conexión de cualquiera de los cables a un conector con terminación de tornillos ha de incorporar un fastón cilindrico en el extremo. Elegir el faston adecuado según el cable. Evitar soldaduras. Se proporcionan 3 modelos de faston cilíndricos, según el calibre del cable donde se inserta:
  Faston cilíndrico para AWG 26: https://es.rs-online.com/web/p/products/1787282/
  Faston cilíndrico para AWG 18: https://es.rs-online.com/web/p/products/1225201/
  Faston cilíndrico para AWG14: https://es.rs-online.com/web/p/products/8046714/
Ciertos conectores tienen terminación de conexión rápida (faston macho). Se ha de incorporar faston hembra del en el extremo para la conexión del calibre correspondiente al cable:
  Faston hembra para AWG 18: https://www.digikey.es/product-detail/es/te-connectivity-amp-connectors/42068/A24745CT-ND/456662
  Faston hembra para AWG14 : https://www.digikey.es/product-detail/es/te-connectivity-amp-connectors/62852-1/A27760CT-ND/456848

## Slide 4
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/8309-6003/MFL09K-ND/138801
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-09-1-004S/LMM09H-ND/6176011
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-09-100/3M157987-25-ND/9479159
Cable plano
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales que tienen el mismo número en ambos conectores.
Cable DB9 – MotherBoard DB9
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
DB9, hembra, montaje panel | DB9, macho, aéreo | Plano, AWG 26, 9 conductores, paso 1.27 mm | 30 | 4
Diagrama de conexión
Cara delantera del conector
Cara trasera del conector

## Slide 5
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/8315-6003/MFL15K-ND/138804
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-15-1-004S/LMM15H-ND/6176015
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-15-100/3M157923-25-ND/9478843
Cable plano
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales que tienen el mismo número en ambos conectores
Cable DB15 – MotherBoard DB15
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
DB15, hembra, montaje panel | DB15, macho, aéreo | Plano, AWG 26, 15 conductores, paso 1.27 mm | 30 | 9
Diagrama de conexión
Cara delantera del conector
Cara trasera del conector

## Slide 6
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/8325-6003/MFL25K-ND/138807
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/cnc-tech/400M0-25-1-004S/LMM25H-ND/6176017
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/3801-25-100/3M157947-25-ND/9478961
Cable plano
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales que tienen el mismo número en ambos conectores.
Cable DB25 – MotherBoard DB25
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
DB25, hembra, montaje panel | DB25, macho, aéreo | Plano, AWG 26, 25 conductores, paso 1.27 mm | 30 | 3
Diagrama de conexión
Cara delantera del conector
Cara trasera del conector

## Slide 7
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/0707248/277-5956-ND/348291
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1757019/277-1011-ND/260379
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/tensility-international-corp/30-00395/T1293-5-ND/5270273
Cable Conector Potencia - MotherBoard (X9_P, X28_ETH)
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Bloque terminal conexión rápida 2.8 mm, 2 posiciones, paso 5.08 mm, montaje panel | Conector enchufable 2 terminales, paso 5.08 mm | Cable multifilar para 2 A, AWG 18, 2 conductores | 30 | 2
Diagrama de conexión
1
1
2
2
Conector B
Cable corriente 2 A
Conector A
Consideraciones de montaje
Unir con el cable de 2 conductores los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables.
Incorporar un faston hembra para cable AWG 18 en la unión al conector A. Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 18 en la unión al conector B.

## Slide 8
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/0707264/277-5988-ND/348293
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1757035/277-1013-ND/260381
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/76812.R8.01/C76812B-50-ND/5452557/?itemSeq=321193382
Cable Conector Potencia – MotherBoard
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Bloque terminal conexión rápida 2.8 mm, 4 posiciones, paso 5.08 mm, montaje panel | Conector enchufable 4 terminales, paso 5.08 mm | Cable multifilar para 10 A, AWG 14 | 30 | 1
Diagrama de conexión
Cable corriente 10 A
1
2
3
4
1
2
3
4
Conector A
Consideraciones de montaje
Unir con cables individuales los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables
Incorporar un faston hembra para cable AWG 14 en la unión al conector A. Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 14 en la unión al conector B

## Slide 9
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1829387/277-5782-ND/2525205
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1803617/277-1165-ND/260533
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/3m/8132-06-100/3M156579-10-ND/7809900
Consideraciones de montaje
Unir con el cable plano los terminales según el diagrama de conexión.
Incorporar un faston hembra para cable AWG 18 en la unión al conector A. Incorporar un faston cilíndrico para cable AWG 18 en la unión al conector B.
Cable Conector Potencia - MotherBoard (X103,X104)
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Bloque terminal conexión rápida 2.8 mm, 6 posiciones, paso 3.81 mm, montaje panel | Conector enchufable 6 terminales, paso 3.81 mm | Plano, AWG 18, 6 conductores, paso 3.96 mm | 30 | 2
Diagrama de conexión
Cable plano
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

## Slide 10
Conector A
Conector B
Referencias
Conector A:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1840609/277-14176-ND/3605687
Conector B:
https://www.digikey.es/product-detail/es/phoenix-contact/1767054/277-6260-ND/348839
Cable:
https://www.digikey.es/product-detail/es/general-cable-carol-brand/C1321.21.01/C1321B-50-ND/5126285
Consideraciones de montaje
Unir con cables individuales los terminales según el diagrama de conexión. No cruzar cables.
En ambos extremos incluir terminales faston cilíndricos para cable AWG 14.
Cable Conector Potencia – TB3 (X2A_ETH y X2B_ETH)
Conector A | Conector B | Cable | Longitud cable (cm) | Unidades del cable
Bloque terminal terminación tornillos, 7 posiciones, paso 7.62 mm, montaje panel | Conector enchufable 7 terminales, paso 7.62 mm | Cable multifilar AWG 18, 1 conductor | 40 | 2
Diagrama de conexión
Cable HV
Pines no utilizados
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7